## Slide 1
センサ設計に必要な2つの理解
Function Design Laboratory, Nagoya Institute of Technology
7
PMEの変形は磁場で検出できる。曲げ量を求めるセンサへつなげるには…
入力：曲げ変位 y
どれだけ曲げたか
PME＋磁場センサ
曲げる → 磁場が変わる
出力：磁場の変化 ΔB
センサで読む信号
① 入力と出力の関係
曲げ変位 y
磁場変化 ΔB
出力から
曲げ量を求める
感度・線形性を評価
関係図は模式図。実測データではない。
② センシング原理
粒子の位置・向き（模式図）
形状・材料・
計測位置を選ぶ
主な変化要因を調べる
入出力の関係と原理の理解が、曲げセンサの設計指針につながる
参考：［1］Q. Wang et al., Advanced Intelligent Systems, 2025. ［2］大江岳歩，修士論文，2025.
Notes: 【挿入位置】添付PDFの6ページ「PMEを用いたセンサ」の次、元の7ページの差し替えとして使用します。このスライドが本文用です。次のスライドは先行研究の説明を残すための補足であり、10分発表では必要に応じて使います。
【説明例・約50秒】
ここまでに、PMEを変形させると周囲の磁場が変化し、その変化をセンサで読み取れることを説明しました。これを曲げ量を求めるセンサとして使うには、二つの理解が必要です。一つ目は、どれだけ曲げると、どれだけ磁場が変わるかという入出力の関係です。この関係を調べることで、測定した出力を曲げ量に換算できます。特に直線に近い関係なら換算しやすいため、感度と線形性を評価します。二つ目は、磁場がなぜ変わるかというセンシング原理です。変形時に磁場源や磁性微粒子の位置・向きがどう影響するかを理解することで、形状や材料、センサを置く位置を選ぶ根拠が得られます。そのため本研究では、入出力の関係と磁場変化の要因を調べ、曲げセンサの設計指針へつなげます。
【図の読み方】
入力は曲げ変位y、出力は磁場変化ΔBです。左のグラフは入出力の対応を表す概念図であり、実測データやPME一般の線形性を示したものではありません。右の微粒子図は、位置と向きの変化を検討するための模式図です。粒子回転が今回の薄板曲げで実証されたという主張ではありません。磁場源とセンサの相対位置・姿勢、断面変形、粒子の挙動などを切り分ける必要があります。
【先行研究との関係】
参考［1］はH-PMEの接触力推定であり、本研究の曲げ変位推定とは入力と配置が異なります。参考［2］は永久磁石発泡ウレタンエラストマーの一様圧縮を対象としており、本研究のソリッドな薄板PMEの曲げと同一ではありません。詳細は補足スライドに整理しました。書誌情報はユーザー提供の元スライドに基づいており、文献本文の追加検証は実施していません。

## Slide 2
先行研究からみる「関係」と「原理」の重要性
Function Design Laboratory, Nagoya Institute of Technology
補足
① 入出力の関係：力を推定する
② 原理：磁場変化を説明する
H-PMEを用いた接触力センサ［1］
三軸の接触力
センサの磁場分布
線形モデルを用いて、磁場から力を推定
RMSE < 0.7 N
入力と出力の対応を、推定に利用
永久磁石発泡ウレタンエラストマーの
一様圧縮モデル［2］
並進＋回転を
考慮
内部粒子の挙動を磁場計算に組み込む
変形時の磁場変化を、モデルで説明
本研究では、曲げ変位と磁場の対応関係・変化要因を明らかにする
［1］Qichen Wang et al., H-PME: Development of a Robot Skin Using Halbach Array Permanent Magnet Elastomer,
Advanced Intelligent Systems, 7(2), 2025. ［2］大江岳歩，「永久磁石発泡ウレタンエラストマーの圧縮による磁場変化」，修士論文，2025.
Notes: 【用途】先行研究の根拠を説明するための補足スライドです。本文の差し替えスライドと連続で使うこともできますが、10分発表では発表時間に応じて補足に回せます。
【説明例・約45秒】
先行研究にも、これら二つの観点が見られます。H-PMEを用いた接触力センサの研究では、磁場分布から三軸の力を線形モデルで推定し、RMSEが0.7ニュートン未満であることを報告しています。これは入出力の対応関係が、測定値から入力を求めるために役立つ例です。一方、永久磁石発泡ウレタンエラストマーの圧縮研究では、内部の磁性微粒子の並進と回転を磁場計算に組み込んでいます。こちらは磁場変化を生む要因をモデルで説明する例です。本研究では、材料・変形条件の異なる薄板PMEの曲げについて、この二つの理解を進めます。
【注意】
このスライドのRMSEの記述と書誌情報は、ユーザー提供の7ページ相当のスライドに記載された内容に基づきます。論文本文の追加検証は実施していません。H-PMEの結果を、すべてのPMEの力学・磁場応答が線形であることの証明として扱わないでください。
元スライドには圧縮モデルについて「最小二乗誤差：平均0.010 mT」との記載もありますが、二乗誤差と単位の定義をPDFだけから確認できないため、改良版の図では数値を再掲せず、モデルに含めた要因を説明しています。
圧縮される微粒子図は概念図です。粒子の移動量・回転角や磁場を測定した結果を再現するものではありません。また、本研究の薄板曲げで同じ寄与が検証済みという意味でもありません。